Машиностроение и машиноведение

УДК 621.924

DOI:

Г.В. Серга, К.А. Белокур, Э.А. Хвостик

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СТАНКОВ

НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ РОТОРОВ

Представлены результаты многолетних исследований и разработки путей совершенствования рабочих органов станков на базе винтовых роторов для отделочно-зачистной и упрочняющей обработки деталей машин методами начертательной геометрии. Предложена типовая схема  станка  для отделочно-зачистной и упрочняющей обработки деталей машин на базе винтовых роторов. Представлены образцы винтовых роторов с различной конфигурацией внутренней  поверхности, выполненные в программе Компас-ЗD,  и  формулы для определения скорости перемещения масс загрузки в рабочем органе станка.

Ключевые слова: отделочно-зачистная обработка, упрочняющая обработка, амплитуда, частота, колебания, винтовые линии.

G.V. Serga, K.A. Belokur, E.A. Khvostik

MACHINE OPERATING UNIT IMPROVEMENT BASED ON SCREW ROTORS

A standard structure of the machine for parts continuous finishing-stripping and strengthening is presented. The dependence is presented as a polynomial of displacement speed of machined parts and working environment particles in screw rotors upon loading to unloading on the basis of experimental investigations. Cross-sections and visual images of screw rotors with different forms of inner surfaces carried out in Compass-3D program are shown.

Key words: finishing treatment, strengthening, amplitude, frequency, oscillation, helical lines.

Введение

Известны технологии и станки на базе винтовых роторов для отделочно-зачистной и упрочняющей обработки деталей,  обеспечивающие  придание  обрабатываемым деталям и частицам рабочих сред (масс загрузки) движения с амплитудой от 10 до 1000 мм и выше [1-4]. Анализ этих технологий и технических средств  для  отделочно-зачистной и упрочняющей обработки деталей  показал, что перспективным направлением в  совершенствовании технических средств  для реализации таких технологий  следует считать комбинированный процесс обработки с использованием колебаний с большой амплитудой и малой частотой, создаваемых при движении масс загрузки во вращающемся винтовом роторе, и  дополнительных движений  обрабатываемых деталей и частиц рабочих сред с большой частотой и малой амплитудой, образующихся при  встрече масс загрузки  с   внутренней винтовой  поверхностью рабочих органов. При этом движения  частиц масс загрузки с большой частотой и малой амплитудой накладываются  на движения частиц масс загрузки, совершаемые с большой амплитудой и малой частотой. Такие технологии названы нами комплексными технологиями [5-8].

Методы и пути совершенствования рабочих органов станков на базе винтовых роторов

Основным признаком, отражающим сущность рабочего процесса в винтовых роторах, является наличие по наружному периметру направленных в сторону выгрузки плавных винтовых линий и по внутреннему периметру - плавных винтовых  канавок различной конфигурации [9; 10]. Варьируя эти параметры,  можно влиять  на колебательный процесс массы загрузки, т.е. изменять сложное пространственное движение, уменьшая или увеличивая при этом транспортный или технологический эффект. Нами разработана типовая схема  станка для отделочно-зачистной  и упрочняющей обработки деталей на базе таких конструкций винтовых роторов (рис. 1).

В предлагаемом станке на движения частиц масс загрузки с большой амплитудой и малой частотой, создаваемые вращающимся винтовым ротором 4, накладываются движения частиц масс загрузки с малой амплитудой и большой частотой их соударений, образующиеся при отражении потоков масс загрузки противоположными внутренними стенками различной конфигурации винтового ротора. Таким образом, частицы рабочих сред и обрабатываемые детали взаимодействуют друг с другом и со стенками  винтового ротора, что повышает интенсивность обработки и расширяет технологические возможности.

Рис. 1. Типовая схема  станка для отделочно-зачистной  и упрочняющей обработки деталей на базе  винтовых роторов: 1 – станина; 2 – привод главного движения; 3 – роликовые опоры; 4  – винтовой ротор;

5, 6  – обод; 7 – вал, на котором закреплены роликовые опоры; 8 – средство для загрузки; 9 – бункер для          приема обработанных деталей и частиц рабочих сред; 10 – обработанные детали и  частицы рабочих сред

На рис. 2 представлены  поперечные сечения  и наглядные изображения винтовых роторов, которые мы рекомендуем для обработки деталей машин малой жесткости,  выполненные в программе Компас-3D.

Результаты экспериментальных исследований показали, что скорость перемещения обрабатываемых деталей и частиц рабочих сред от загрузки к выгрузке в  таких винтовых роторах может быть определена зависимостью в виде полинома:

,

где Ао – поправочный коэффициент, зависящий от KV, m1, m2; В1,В2,В3,В4 – коэффициенты, характеризующие  конструктивные особенности винтовых роторов; m1 – масса обрабатываемых деталей; m2 – масса частиц рабочих сред; KV - коэффициент заполнения внутренней полости винтового ротора, KV = Vm/ Vр.с; Vm – объем масс деталей и частиц рабочих сред, загруженных во внутреннюю полость винтового ротора; Vр.с – объем внутренней полости винтового ротора; ( – угловая скорость вращения винтового ротора.

Станок снабжен сменными винтовыми роторами с различными конструктивными особенностями, т.е. различной формы (рис. 2).

| а) |  |  |
| --- | --- | --- |
| б) |  |  |
| в) |  |  |
| г) |  |  |
| д) |  |  |

Рис. 2. Поперечное сечение  и наглядное изображение винтовых роторов с различной             конфигурацией внутренней поверхности: а – вогнутый; б – волнообразный; 
в – треугольный; г – выпуклый; д – многогранный

Заключение

В результате проведенных исследований:

- представлены совершенствованные рабочие органы станков для отделочно-зачистной и упрочняющей обработки  деталей, выполненные в программе Компас-3D;

– предложена формула для определения скорости перемещения обрабатываемых деталей и частиц рабочих сред в винтовых роторах от загрузки к выгрузке;

– представлены  поперечные сечения и наглядные изображения винтовых роторов, рекомендуемые для обработки деталей машин малой жесткости, выполненные в программе Компас-3D.

В зависимости от жесткости обрабатываемых деталей рекомендуется рабочий орган станка для отделочно-зачистной и упрочняющей обработки деталей  машин выполнять:

1) для деталей большой жесткости - с поперечным сечением треугольной или многогранной формы (рис. 2в, д);

2) для деталей малой жесткости - с поперечным сечением вогнутой, волнообразной или полукруглой формы (рис. 2а, б, г).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Серга, Г.В. Внедрение идеологии  Л.Н. Кошкина  в виброупрочняющие технологии на примере винтовых роторов / Г.В. Серга, В.А. Лебедев // Вестник РГТУ им. П.А. Соловьева. - Рыбинск, 2017. - № 2 (41). - С. 126-132.

- Lebedev, V.А. Increase of efficiency of finishing-cleaning and hardening processing of details based on rotor-screw technological systems / V.А. Lebedev, G.V. Serga, А.V. Khandozhko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

- Серга, Г.В. Оборудование на базе винтовых роторов в машиностроении / Г.В. Серга, Э.А. Хвостик // Вестник Брянского государственного технического университета. - 2018. - № 3 (64). - С. 4-9.

- Серга, Г.В. Исследование возможности применения низкочастотных колебаний с большой амплитудой для сепарации сыпучих сред / Г.В. Серга, Э.А. Хвостик, М.Э. Делок // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. - Донецк, 2018. - № 1 (60). - С. 62-67.

- Серга, Г.В. Оборудование для мойки сыпучих материалов и абразивных сред с амплитудой движения свыше 500 мм / Г.В. Серга, Э.А. Хвостик, Н.Н. Кузнецова, И.И. Табачук // Вестник Брянского государственного технического университета. - 2018. - № 2 (63). - С. 38-43.

- Пат. 2228252 Российская Федерация, МПК B 24 В 31/06. Устройство для вибрационной обработки длинномерных деталей / А.П. Бабичев, И.А. Бабичев, Г.В. Серга; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - №  2002135225/02; заявл. 25.12.02; опубл. 10.05.04, Бюл. № 13.

- Пат. 2228252 Российская Федерация, МПК B 24 В 31/06. Устройство для абразивной обработки деталей / Г.В. Серга, Л.Н. Луговая, И.И. Табачук; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 121168/02; заявл. 22.10.96; опубл. 20.06.98, Бюл. № 17.

- А.с. 1433774 Российская Федерация, МПК B 24 В 31/02. Устройство для галтовки / Г.В. Серга; Армавирский государственный педагогический институт. - № 4234030; заявл. 08.03.87; опубл. 30.10.88, Бюл. № 40.

- Пат. 2613268 Российская Федерация, МПК В24В 31/02, В24В 31/06. Установка для отделочно-упрочняющей обработки / Г.В. Серга, А.Ю. Забугин, М.С. Серга; Кубанский государственный аграрный университет. - № 2015147829; заявл. 06.11.15; опубл. 15.03.17, Бюл. № 8.

- Пат. 2591934 Российская Федерация, МПК В24В 31/02, В24В 31/073. Устройство для отделочно-упрочняющей обработки / Г.В. Серга, А.Н. Иванов, М.С. Серга; Кубанский государственный аграрный университет. - № 2015116055; заявл. 27.04.15; опубл. 20.07.16, Бюл. № 20.

- Serga, G.V. Koshkin ideology introduction in vibration strengthening technologies by example of screw rotors / G.V. Serga, V.A. Lebedev // Bulletin of Soloviyov STU of Rybinsk. – Rybinsk, 2017. – No.2 (41). – pp. 126-132.

- Lebedev, V.А. Increase of efficiency of finishing-cleaning and hardening processing of details based on rotor-screw technological systems / V.А. Lebedev, G.V. Serga, А.V. Khandozhko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

- Serga, G.V. Equipment based on screw rotors in mechanical engineering / G.V. Serga, E.A. Khvostik // Bulletin of Bryansk State Technical University. – 2018. – No.3(64). – pp. 4-9.

- Serga, G.V. Analysis of possibility to use low-frequency oscillations with high amplitude for loose medium separation / G.V. Serga, E.A. Khvostik, M.E. Delok // Efficient Technologies and Systems of Mechanical Engineering. – Donetsk, 2018. – No.1(60). – pp. 62-67.

- Serga, G.V.  Equipment for washing bulk materials and abrasive media with motion amplitude above 500mm / G.V. Serga, E.A. Khvostik, N.N. Kuznetsova, I.I. Tabachuk // Bulletin of Bryansk State Technical University. – 2018. – Np.2(63). – pp. 38-43.

- Pat. 2228252 the Russian Federation, IPC B 24 В 31/06. Device for Vibration Treatment of Long Parts / A.P. Babichev, I.A. Babichev, G.V. Serga; applicant and patent holder: Kuban State Agricultural University. - No.2002135225/02; applied 25.12.02; published 10.05.04, Bull. No.13.

- Pat. 2228252 the Russian Federation, IPC B 24 В 31/06. Device for Parts Abrasive Processing / G.V. Serga, L.N. Lugovaya, I.I. Tabachuk; applicant and patent holder: Kuban State Agricultural University. – No.121168/02; applied 22.10.96; published 20.06.98, Bull. No.17.

- A.C. 1433774 the Russian Federation, IPC B 24 В 31/02. Device for Tumbling / G.V. Serga; Armavir State Pedagogical Institute. – No. 4234030; applied 08.03.87; published 30.10.88, Bull. No.40.

- Pat. 2613268 the Russian Federation, IPC В24В 31/02, В24В 31/06. Plant for Finishing Strengthening Processing / G.V. Serga, A.Yu. Zabugin, M.S. Serga; Kuban State Agricultural University. – No. 2015147829; applied 06.11.15; published 15.03.17, Bull. No.8.

- Pat. 2591934 the Russian Federation, IPC В24В 31/02, В24В 31/073 Device for Finishing-Strengthening Processing / G.V. Serga, A.N. Ivanov, M.S. Serga; Kuban State Agricultural University. – No.2015116055; applied 27.04.15; published 20.07.16, Bull. No.20.

Статья поступила в редакцию 6.06.18.

Рецензент: д.т.н., профессор Донского государственного

технического университета

Тамаркин М.А.

Статья принята к публикации 14.08.18.

Сведения об авторах:

Серга Георгий Васильевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой НГиГ Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, е-mail: serga-georgy@mail.ru.

Белокур Кирилл Алексеевич, к.т.н., доцент, декан землеустроительного факультета Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина.

Хвостик Эдуард Андреевич, магистрант Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, е-mail: e.a.hvostik@gmail.com.

Serga Georgy Vasilievich, Dr. Sc. Tech., Prof., Head of the Dep. “NG&G”, Trubilin State Agricultural University of Kuban, е-mail: serga-georgy@mail.ru.

Belokur Kirill Alexeevich, Can. Sc. Tech., Assistant Prof., Dean of the Faculty “Land-Utilization”,  Trubilin State Agricultural University of Kuban,

Khvostik Eduard Andreevich, Master degree student, Trubilin State Agricultural University of Kuban,  е-mail: e.a.hvostik@gmail.com.